## Slide 1: Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года

## Slide 2: Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года
Цель работы:
В соответствии с п.20 ст.2 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 190-ФЗ О теплоснабжении Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации с целью:
- актуализации показателей схемы по фактическим данным за период с базового года утверждённой схемы;
- рассмотрения новых предложений и уточнения проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения;
- мониторинга и актуализации тарифных последствий, реализации проектов схемы теплоснабжения;
- обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

## Slide 3
Основание для актуализации схемы и перечень основных нормативных документов:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03. 2019 N 212 " Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ О водоснабжении и водоотведении в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ О внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона О водоснабжении и водоотведении в части внесения изменений в закон О теплоснабжении;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы.

## Slide 4
Расчетный срок актуализации схем теплоснабжения города Бердск
Существующее положение – по состоянию на 01.01.2024 год,
базовый период актуализации схем - 2023 год
Расчетный срок на период до 2040 года
Заказчик - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска.
Разработчик - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «НП ТЭКтест-32»
Работа выполнена в соответствии с техническим заданием выполнения работ по актуализации схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года
Основной аспект, связанный с актуализацией Схем теплоснабжения:
Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению Администрации города Бердск от 24.04.2024 года №1670/65.
С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.
2. Изменение тепловой нагрузки МУП «КБУ» Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35
3. Введение в эксплуатацию в 2021 году МУП «КБУ» Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения.

## Slide 5
В Актуализацию утверждаемой части Схемы теплоснабжения включены следующие главы:
РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Постановлением Администрации города Бердска от 01.03.2021 № 544 «Об определении единых теплоснабжающих организаций на территории города Бердска Новосибирской области» определены едиными теплоснабжающими организациями, осуществляющими теплоснабжение на территории города Бердска следующие ресурсоснабжающие организации:
1) общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;
2) муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»» - в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;
3) общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» - в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», санаторий «Рассвет». Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.
4) индивидуальный предприниматель Голубев В.А. - в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10;

## Slide 6
5) федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» - в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1;
6) общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» - в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»;
7) общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» - в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс»;
8) общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» - в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный».

## Slide 7
Перечень источников тепловой энергии
№п/п | Наименование теплоисточника | Адрес | Техническое обслуживание теплоисточника |  |  | Техническое обслуживание тепловых сетей | Осуществление регулируемой деятельности | Установленная мощность, Гкал/час | Общая подключенная нагрузка (с учетом средней ГВС), Гкал/ч | 
 |  |  | Собственник | Техническое обслуживание теплоисточника | Собственник | Техническое обслуживание тепловых сетей |  |  |  | 
Котельные МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовыхуслуг» ИП Беляев, ООО «Вилор» | да | 140 | 107,57 | 
2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 100 | 93,924 | 
3 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32 | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | да | 3,8 | 0,87 | 
4 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 3,44 | 3,15 | 
 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | Администрация г. Берцк | МУП «Комбинат бытовых услуг» | нет | 0,38 | 0,27 | 
Итого по МУП «Комбинат бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 247,618 | 219,146 | 
17 | Котельная ООО «ТВК» | г. Бердск,Жилой район «Раздольный» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | ООО «ЦСТ» | ООО «ТВК» | да | 4,03 | 3,7 | 

## Slide 8
Прочие ведомственные и производственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на город) | 628614, город Бердск, улица 2П2, д 36а | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» | ООО «ТГК1» МУП «Комбинат бытовых услуг»ЗАО «Бердский строительный трест» | да | 173,6 | 80,5 | 
 | Котельная ООО»ТГК1»(вывод на промплощадку): горячая вода |  |  |  |  | ООО «ТГК1» | да |  | 26,69 | 
 | пар |  |  |  |  |  | да |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,29 | 
7 | Котельная «Старая» | город Бердск, улица Северная, 30 | АО «БЭМЗ» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | АО «БЭМЗ» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | да | 18,06 | 14,07 | 
8 | Котельная ООО «Коммунальщик» | ул. Морская | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | ООО «Борвиха» | ООО «Коммунальщик» | да | 5,53 | 3,0717 | 
9 | Котельная ФГУП «УЭВ» | поселок Речкуновка, ул. Лесная, 4 | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | ФГУП «УЭВ» | да | 29 | 25,59 | 
10 | Котельная №1 микрорайон «Молодежный» ИП Голубев | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 6,02 | 5,9 | 
11 | Котельная №2 ГСК «Спортивный» ИП Голубев | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 3,4 | 1,7 | 
12 | Котельная №3 микрорайон «Белокаменный» ИП Голубев | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 9,67 | 9,6 | 
13 | Котельная №4 Бердский дом отдыха ИП Голубев | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,7 | 1,7 | 
14 | Котельная №5 микрорайон «Серебряный бор» ИП Голубев | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | ИП Голубев | да | 1,76 | 1,6 | 
15 | Котельная ООО «М-300» | 628611г. Бердск,ул.Ленина, 89/14 | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | ООО «М-300» | да | 12,8 | 9,35 | 
16 | Котельная ООО Санатория «Рассвет» | ул. Зеленая Роща, 9 | ООО Санаторий»Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | ООО Санаторий «Рассвет» | ООО «БЭМЗ-Энергосервис» | нет | 5,16 | 3,5505 | 

## Slide 9
В Разделе 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ города Бердска
Представлены показатели величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления согласно Генеральному плану развития города до 2040 года. Планируется построить 35 объектов социальной сферы: музей, клуб, дом-интернат и др.
Подробные данные представлены в Таблица 1.4. АСТ г. Бердск «Перечень объектов общественно деловой зоны по генеральному плану».
Кроме того, в муниципальном образовании утверждена и реализовывается Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Бердске".
При реализации подпрограммы планируется:
обеспечить комфортное проживание граждан;
обеспечить к концу 2023 года долю софинансирования в общем объеме средств на проведение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов города Бердска в необходимом и достаточном объеме средств за счет средств бюджета города Бердска;
обеспечить к концу 2033 года снос 12 расселенных аварийных многоквартирных домов.
В процессе разработки схемы скорректирован и сформирован прогноз застройки г. Бердск.
В разделе 1 также представлены существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения по городу Бердск.

## Slide 10
РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛОГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Таблица 2.1.1 - Существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Существенные изменения в перспективе зон действия систем теплоснабжения: Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65.
С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.
Кроме того, планируется строительство и введение в эксплуатацию на расчетный срок реализации АСТ 2040 года новых источников тепловой энергии: 7 микрорайон, 8 микрорайон и поселок Вега.
В Разделе 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Таблица 3.1. - Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей существующие и перспективные на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Представлено описание сценариев развития теплоснабжения города: 3 варианта развития и определен и обоснован приоритетный вариант развития системы теплоснабжения муниципального образования.

## Slide 11
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения муниципального образования город Бердска Новосибирской области в основном закрытая.
По открытой системе отпуска тепловой энергии (горячее водоснабжение) производит котельная ФГУП «УЭВ».
Точные затраты на выполнение работ можно определить при учете всех мероприятий при разработке проектно-сметной документации по переводу потребителей на закрытую систему горячего водоснабжения.
Для решения вопроса по муниципальному образованию при переходе на закрытую системы теплоснабжения, необходимо провести:
- предпроектные изыскательные работы;
- разработать проект перехода на закрытую систему теплоснабжения;
разработку инвестиционной программы.
Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

## Slide 12
РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
В Таблице 8.1. АСТ города Бердск представлены Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2040 года.
РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе
Таблицы 9.1.-9.1.7. Капитальные и инвестиционные затраты по зоне теплоснабжения каждой РСО.

## Slide 13
№ | Наименование котельной | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия
1 | Котельная ООО «ТГК 1» | Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-1» | в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»
2 | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат бытовых услуг»» | в границах систем теплоснабжения котельных «Новая», «Вега», «Озерная» и присоединенных тепловых сетей к котельной общества с ограниченной ответственностью «ТГК-1»;
 | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная |  | 
 | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. |  | 
 | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная |  | 
 | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование |  | 
3 | Котельная ООО «БЭМЗ-Энергоснервис» | Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис» | в границах систем теплоснабжения котельных «Старая», Договор на обслуживание котельной и сетей тепло-газоснабжения между ООО "БЭМЗ-Энергосервис" и ООО "Санаторий "Рассвет" закончился в декабре 2023г.
4 | ЖК «Молодежный» г. Бердск, ул. Боровая,4/10 | Индивидуальный предприниматель Голубев В.А. | в границах систем теплоснабжения котельных: микрорайона «Спортивный», ул. Лунная, 26; микрорайона «Молодежный», ул. Боровой, 4а; на территории Бердского дома отдыха; микрорайона «Зеленый остров», ул. Зеленый остров, 9; микрорайона «Белокаменный», ул. пер. Белокаменный, 7/1; микрорайон «Серебряный бор», ул. Морская, 44/10
 | ГСК «Спортивный» г. Бердск, ул. Лунная,26 |  | 
 | ЖК «Белокаменный» г. Бердск, пер. Белокаменный, 7/1 |  | 
 | БДО г. Бердск, территория Бердского Дома Отдыха |  | 
 | Ж/М «Серебряный бор» г. Бердск, ул. Морская,44/10 |  | 
5 | Котельная ФГУП «УЭВ» | Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и водоснабжения» | в границах системы теплоснабжения тепловой станции №1
6 | Котельная ООО «Коммунальщик» | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальщик» | в границах системы теплоснабжения котельной общества с ограниченной ответственностью «Борвиха»
7 | Котельная ООО «М-300» | Общество с ограниченной ответственностью «Райдекс» | в границах системы теплоснабжения промышленной площадки котельной общества с ограниченной ответственностью «Райдекс»
8 | Котельная микрорайона «Раздольный» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительной комплектации» | в границах системы теплоснабжения микрорайона «Раздольный»
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
Представлены решения о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## Slide 14
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
В Таблице 11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии представлены показатели по всем источникам тепловой энергии. Стоит отметить, что распределение тепловой нагрузки в 2026 году будет с котельной Котельная ООО «ТГК 1» на новую котельную «Восточная».
Основание: Срок работы котельной ООО «ТГК 1» до 18.05.2026 г. согласно Постановлению от 24.04.2024 года №1670/65.
С начала ОЗП 2026 года в эксплуатации новая котельная «Восточная» на природном газе.
В Разделе 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ представлен перечень бесхозяйных сетей:
Перечень бесхозяйных тепловых сетей определен на основании данных, представленных Администрацией города Бердска представлен в Выписке из Постановлений в части объектов и сетей теплоснабжения.
Эксплуатирующая организация бесхозяйных тепловых сетей была определена Постановлениями Администрации города Бердска «Об определении эксплуатирующей организации» от: 28.06.2022г. № 2514; 31.08.2021г. №2679; 14.12.2022 г. № 5292; 03.02.2023 г. №482/65; 15.03.2024 г. №1107/65; 13.04.2023 г. № 1522/65; 24.08.2023 г. № 3826/65; 03.06.2020г. № 1303; 28.05.2019 г. № 1784; 13.12.2019 г. № 4106; 13.10.2022 г. № 4364; 07.11.2021 г. № 4711; 14.12.2022 г. № 5296; 04.03.2024 г. № 914/65; 22.03.2023 г. № 1224/65; 27.03.2023 № 1258/65; 15.12.2023 г. №5860/65; 04.03.2024 г. № 913/65.
Эксплуатирующей организацией назначена МУП «КБУ».

## Slide 15
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ города Бердск
Для обеспечения природным газом всех потребителей города Бердска и части населённых пунктов Искитимского района Новосибирской области, необходимо выполнить следующее:
1. Для бесперебойного газоснабжения существующих и перспективных потребителей газа по газораспределительной системе города Бердска, необходимо строительство газопровода высокого давления (Р до 0,6 МПа) Ду– 500 мм, протяженностью – 4,716 км, от ГРС-5, а также строительство дополнительного блока существующей ГРС-5 г. Новосибирска производительностью не менее 80 тыс. м³/час.
2. Осуществить строительство новой газораспределительной станции (ГРС-Бердск) производительностью не менее 100 000 м³/час, расположенной на окраине города Бердска в юго-восточной части города;
3. Осуществить строительство перспективных газопроводов высокого давления (Р до 0,6 МПа), общей протяженностью 96,288 км.
Согласно вышеописанному, видно, есть возможность подключения к сетям газоснабжения новой котельной «Восточная». При актуализации/разработки схемы газоснабжения города Бердска необходимо учесть увеличение тепловой мощности котельной «Новая» МУП «КБУ» (установка новых газовых котлов), перевод на работу на природном газе котельных «Озерная» МУП «КБУ» и ООО «М-300», а также строительство перспективных газовых котельных БМГК-1 (ЦТП-8б), БМГК-8 (ЦТП «Лесхоз») и котельных на 7 и 8 районах.

## Slide 16
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлены в таблице 14.1.
Анализ материалов по существующему состоянию тепловых сетей показывает, что возможной причиной аварийного состояния труб и строительных конструкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные до 1995 года, отработали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).
Таблица 14.1. Отказы и восстановления магистральных тепловых сетей зоны действия МУП «КБУ» за 2023 год
Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная) | Котельный цех №1 ("Новая"), ул.Зелёная роща, 5/35, муниципальная | Котельный цех №2 ("Вега"), ул.Линейная ,5/8, муниципальная | Котельный цех №2 ("Озёрная") ул.Озёрная,32, муниципальная. | Котельный цех №1 (БМГК м-он "Южный") ул. Купца Горохова, 22а, муниципальная | Котельный цех №1 (БМГК-400) ул. Возрождения, безвозмездное пользование | Тепловые сети от котельной ООО "ТГК-1"
Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./(Гкал/час) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км | 0,24 | 0,26 | 0 | - | - | 0,24
Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 17
В Разделе 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
Представлены тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые (тарифные) последствия выполняются в соответствии с п 81 «Требований к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 г., с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г.) и Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ №760-э от 13 июня 2013 года.
Все мероприятия в Главах 6,7,8,9 Утверждаемой части АСТ были представлены на согласование РСО в зоне деятельности каждой ЕТО.
Все замечания, корректировки и предложения учтены разработчиком.
Таким образом, считаем, что работа по Актуализация схемы теплоснабжения города Бердска Новосибирской области на 2025 год и на период до 2040 года выполнена в полном объеме и предлагается к утверждению.

## Slide 18
Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения
Постановление Администрации города Бердск от 24.04.2024 года №1670/65

## Slide 19: Замечания и предложения РСО ООО «ТГК 1»

## Slide 25: Замечания, корректировки и предложения МУП «КБУ»

## Slide 26: Замечания и предложения ИП Голубев В.А. поступили в виде рецензирования Проекта Схемы теплоснабжения города Бердск.